## Slide 1: Odabiranje

## Slide 3: Idealno odabiranje

## Slide 4: Odabiranje idealnim kolom zadrške 0 reda

## Slide 6
Odabiranje idealnim S/H kolom
Ako se iza idealnog SH nalazi AD konvertor beskonačne rezolucije sinhronizovan sa SH, kombinacija SH+AD je ekvivalentna sa kolom za idealno odabiranje - AD vrednost signala u trenutku odabiranja pretvara u broj.
DA beskonačne rezolucije se ponaša kao kolo zadrške 0 reda sa pojačanjem koje zavisi od reference:
- OK kad su spori sistemi

## Slide 9
offset error
hold mode feedtrough
aperture jitter
clock feedtrough

## Slide 10: MOS prekidači
Da bi vreme akvizicije tack bilo kraće ron treba da bude malo. Za proces fabrikacije prozvod pokretljivosti i kapacitivnosti je konstantan tako da se jedino podešavanjem W/L može smanjivati ron
Otpornost zavisi od ulaznog napona što utiče na linearnost kola
Nema ofseta zbog pada napona na prekidaču u stacionarnom stanju
- Otpornost kanala

## Slide 11
- Channel charge injection
Naelektrisanje posle isključenja tranzistora napušta kanal kroz sors i drejn
Zbog efekta osnove napon praga nelinearno zavisi od ulaznog napona, što unosi nelinearnost u SH
ukoliko se neutrališe efekat osnove ostaje samo greška ofseta, a ako se realizuje linearna zavisnost, onda greška pojačanja, što se može lakše kompenzovati.

## Slide 12
clock feedtrough i hold mode feedtrough: Da bi uticaj bio manji CH treba da se poveća ali se tad povećava i tack
zavise od ulaznog napona što unosi nelinearnost
aperture jitter: pošto ivica takta ima konačno trajanje, a napon na sorsu zavisi od ulaznog napona, trenutak isključenja tranzistora neće biti precizno definisan. Jedna od metoda za ublažavanje ovog efekta je povećanje strujnog kapaciteta CLK drajvera
Koristan opseg ulaznog napona je približno (VDD-VT)/2

## Slide 13
-Pun opseg ulaznog napona
-znatno manja zavisnost ukupne otpornosti od ulaznog napona
-clock feedthrough effect može se koimpenzovati ako nema faznog kašnjenja kontrolnih signala
-Nelinearni Cgs Cgd i fazno kašnjenje kontrolnih signala komplikuju kompenzaciju za clock feedthrough effect

## Slide 14
M2 unosi uvek isti ch charge i clk feedtrough - utiče samo na ofset
pošto M1 i M3 deluju na otkačen kondenzator, zanemarljivo utiču.
hold mode feedtrough je mali jer M3 kratko spaja sors od M1
CH i CGD2 prave razdelnik što unosi nelinearni efekat pri prelasku u hold mod jer zavisi od ulaznog napona (ne postoji kod diferencijalne realizacije SH)

## Slide 16: Diodni prekidači
-povećanje struje polarizacije
-povećanje površine PN spoja
(ali se povećava i Cj)
-znatno manje nego MOS

## Slide 17
Princip funkcionisanja: zadatak xx zbirka R.Djurić
u zavisnosti od ulaznog napona diode D1 i D3 imaju istu promenu struje, dok diode D2 i D4 imaju istu promenu ali suprotnog znaka u odnosu na D1 i D3. Time je promena otpornosti D1 i D3 kompenzovana promenom otpornosti D2 i D4 pa je ukupna otpornost prekidača približno nezavisna od ulaznog napona. (mali signal)
charge injection: količina naelektrisanja je Q = I0 x τF , što je konstantno i prouzrokuje konstantni ofset

## Slide 18: Kola za generisanje CLK

## Slide 20
Brzo semplovanje
utiču prekidači
bipolarne realizacije složene...
MOS svi efekti se sumarno manifestuju kao bazna greška
SH arhitekture

## Slide 22
Ektremno brzo kolo,
kada se koriste šotki diode fs je do 2GHz.
Bootstrep integrator princip (ima PPS)
tranzistori ne idu u zasićenje
clock feedtrough se zatvara preko Milerovih kapacitivnosti koje se prazne preko dioda pa je uticaj mali
Hold mode feedtrough

## Slide 23
Opseg ulaznog napona mali za aplikacije sa malim naponom napajanja
Ofset prouzrokovan nejednakošću struja Is
Velika potrošnja
komplikovana realizacija, nije pogodna za visoko integrisane sampled-data sisteme

## Slide 25
Prvi pojačavač je transkonduktansni
U režimu praćenja – jedinični interno kompenzovani bafer. Na kondenzatoru je napon koji se prati
U režimu pamćenja – integrator sa slobodnim ulazom
Gm

## Slide 26
Pošto je “sors” na potencijalu mase nema efekta osnove pa je osnovni uzrok aperture jitter efekta minimizovan
Channel charge injection je konstantan i prouzrokuje konstantan ofset.
Delimična kompenzacija ofseta se ostvaruje dodavanjem ekvivalentnog kola na pozitivan priključak operacionog pojačavača
Hold feedtrough ne postoji zbog zasićenja transkonduktansnog poj.

## Slide 28
Channel charge injection nije potpuno isti jer jedan prekidač vidi izlaz transkonduktansnog pojačavača u zasićenju
Clock feedtrough se skoro potpuno kompenzuje (na niskim učestanostima)
Preciznija kompenzacija se ostvaruje diferencijalnom realizacijom na račun složenosti

## Slide 29
stabilnost, moraju se primeniti “konzervativne” tehnike kompenzacije
ograničena brzina
na višim učestanostima izlazna impedansa operacionog pojačavača raste pa se hold feedtrough povećava

## Slide 31: Open-loop arhitektura bazirana na Milerovom efektu
Kod običnih MOS prekidača brzina i preciznost su kontradiktorni zahtevi
bolje je ako su nezavisni kondenzatori za prati i pamti režim

## Slide 32
M2 se iskljucuje sa konstantnim Vgs tako da unosi konstantan ofset
Pojačavač treba da bude brz ali ne mora da ima veliki dinamički opseg jer napon održava naelektricanje na C1
Preciznost zavisi od simultanosti uključenja prekidača
efektivno primenjivo za brze konvertore sa rezolucijom do 8 bita

## Slide 33: Arhirekture sa multipleksiranim ulazom: single loop
Pogodno za brzu bipolarnu tehnologiju
Pojačanja ne moraju da budu velika - dobija se na brzini
mali opseg ulaznog napona
Gm se menja sa ulaznim naponom, a korekcija smanjuje brzinu

## Slide 35
Arhirekture sa multipleksiranim ulazom: dual loop
Prekidači su sorsom prema masi pa su charge injection i clock feedtrough kostantni i ako su jednaki potpuno se kompenzuju.
sporiji od single loop
mali opseg ulaznog napona

## Slide 36: Recycling architecture

## Slide 37
S1, S5 ne utiču na grešku
S1, S5 unose konstantan ofset zbog sorsa na masi ali se međusobno kompenzuju
S3 prouzrokuje injektovanjae naelektrisanja ali na C1 nema efekta jer jeu X1 nulta impedansa, a na Y1 nema značajnog efekta jer se uticaj deli sa 1+Gm*Rizl

## Slide 38: Prekidačko kapacitivna SH kola

## Slide 39
S2 se prvi otvori - naelekrisanje S1 se vrlo malo prebaci u Ch.
S2 je sorsom vezano za vrtuelnu masu tako da unosi konstantan ofset koji se u diferencijalnim realizacijama eliminiše
Jednostepeni transkonduktansni pojačavači mogu da ostvare lineranost koja obezbeđuje rezoluciju od 13 bita
jednostavna realizacija, pogodna za integrisane aplikacije gde je potreban veliki broj SH kola u čipu (pipeline AD)
S1 ima promenljiv napon na svojim krajevima – ima uslova za aperture jitter
pošto pojačavač radi kao operacioni sa pojačanjem Gm*Rizl , linearnost i preciznost zavise od veličine tog proizvoda, svako opterećenje izlaza degradira performanse, pa je ovo rešenje ograničeno na integrisana kola