## Slide 1
Spurious free dynamic range (SFDR)
Pros: DEM randomizes the mismatch in DAC and spread the energy of the toned noise to the entire band. Thus, the nonlinearity is improved and the SFDR is increased.
Cons: The spread noise increases the noise floor, and hence the in-band noise power. SNR of the M is degraded.
In conclusion: The DEM improves SFDR, but degrades SNR. In other words, it trades SNR for SFDR.

## Slide 3
FFT

## Slide 5
kvantizaciona greška ≈ beli šum
  Ne sme biti zasićenja
  Ulazni signal nije DC
  nema autokorelacije prouzrokovane NPS
  Ima dosta kvantizacionih nivoa

## Slide 6: Granični ciklusi

## Slide 11
Problem je ako mnogo upada u korisni opseg
Eksperimentalno se teško otkriva, jer ga dekoreliše šum, merna instrumentacija itd
Klasični FFT spektralni analizatori mogu da se podese da ga vide ako se unapred znaju karakteristike
Autokorelacione metode sa velikim brojem odbiraka mogu da ga nađu off-line
Ne traje koninualno nego se pojavi pa nestane (pojavi se tokom eksploatacije, a kada se eksperimentiše nema ga)
Simulacijom se teško otkriva jer računar ubacuje dekorelacioni šum (radi dodatnu kavntizaciju konačnom dužinom reči, iteracionim intervalima itd...)

## Slide 12
Dither mu smanjuje snagu
Moguće je detektovati dugotrajne nizove nula i jedinica i hardverski prekinuti ciklus
Sve arhitekture imaju mogućnost generisanja graničnih ciklusa
Svi nelinearni sistemi sa povratnom spregom imaju mogućnost generisanja graničnih ciklusa

## Slide 13: Mrtve zone

## Slide 14
“Imulsna” promena ulaznog napona prouzrokovaće DC promenu nivoa na izlazu integratora
Pod određenim okolnostima to može biti ignorisano od strane AD konvertora
Značajna pojava ako integrator curi i ima malo DC pojačanje

## Slide 15: Prenosna karakteristika sa mrtvim zonama

## Slide 16: Dinamički opseg modulatora
Šta ako je napajanje integratora ±1V?
Čest odlazak u zasićenje povećava ekvivalentni šum i pojavu neparnih harmonika
Kompozicija 2 nelinearnosti
Smanjuje koristan ulazni opseg
Utiče na stabilnost

## Slide 17
U modulatorima višeg reda moguće je rasporediti pojačanje tako da se minimizuje verovatnoća odlaska modulatora u zasićenje (smanjuje se komponenta šuma koja potiče od zasićenja)
Povećanje fs smanjuje verovatnoću odlaska u zasićenje
Povećanje učestanosti ulaznog signala povećava verovatnoću odlaska u zasićenje

## Slide 18: Uticaj pojačanja na karakteristike modulatora prvog reda

## Slide 20
K=1 je uglavnom dovoljno
K<0.7 degradira se dinamika
K>1.3 oscilatorni odziv
K>2 nestabilno
K=1 sa tolerancijom od 10% je dovoljno dobro

## Slide 21: Uticaj pozicije kvantizacionih pragova DA konvertora na modulator prvog reda
Ako je DA višebitni celokupan konvertor postaje nelinearan. DA mora da bude vrlo precizan. Kako su u pitanju DA sa malim brojem to ne predstavlja problem
Ako je DA jednobitni razlika u pozitivnom i negativnom referentnom naponu unosi samo konstantan ofset što se lako može kompenzovati
Kod jednobitnog DA nije bitno pojačanje integratora po pitanju tačnosti konverzije

## Slide 22: Curenje integratora

## Slide 23
Smanjuje se potiskivanje šuma na nižim učestanostima
Ako je DC pojačanje H(1) integratora jednako najmanje OSR gubitak je svega 0.3dB
Ako je curenje značajno, pojavljuju se mrtve zone

## Slide 24: Uticaj parametara kola na modulatore drugog reda

## Slide 25: Uticaj tolerancije pojačanja
Robustni slično kao prvog reda
Dodatni stepen slobode: odnos pojačanja u dve petlje povratne sprege
Spoljašnja oblikuje niskofrekventne karakteristike
Unutrašnjom se podešava stabilnost i visokofrekventne karakteristike
K< 1.33, 5% odstupanja pojačanja od projektovane vrednosti je zadovoljavajuće
Pojačanje unutrašnje petlje se može povečati da bi se smanjilo kašnjeje u spoljašnjoj petlji

## Slide 26: Zasićenje integratora
Prvi integrator ne odlazi lako u zasićenje
Drugi integrator lako odlazi u zasićenje
Ograničenje signala pre drugog integratora na vrednost 3 puta veću od opsega ulaznog signala smanjuje verovatnoću zasićenja drugog integratora a ne utiče značajno na performanse celokupnog konvertora

## Slide 27: Curenje integratora
Ukoliko postoji curenje i DC pojačanje je manje od OSR pojavljuje se mrtva zona oko 0 za DC pobudu čija širina je veća što je curenje veće
To može da bude korisno u audio aplikacijama jer ako nema pobude nema čak ni šuma!

## Slide 28: Uticaj parametara kola na modulatore III reda
Kolo je osetljivije na toleranciju parametara, 0.3<k<1.15
Pojačanje pada kada neki od integratora ode u zasićenje i kolo ulazi u granični ciklus niske učestanosti velike amplitude i bez dodatnog hardvera ne napušta to stanje
Dodavanjem zaštitnih nelinearnosti može se sprečiti prethodno stanje ali se značajno povećava šum
Bolja rešenja se dobijaju ako se umesto integratora koristi druga vrsta NF filtera

## Slide 29: Upotreba nemonotonih NF filtera u grani direktnog prenosa