## Slide 1: Strujne i naponske reference

## Slide 2
Strujne reference su znatno nepreciznije od naponskih, ali se koriste da bi se realizovale naponske
Naponske su bitne za AD i DA konverziju
Precizne reference se ne prave lako, - visoka cena
U industriji 12-16 bitni AD i DA imaju specificiranu liearnost, ali najčešće zbog reference u punom temperaturnom opsegu imaju samo 10 bitnu preciznost

## Slide 3: Strujne reference

## Slide 4: VBE samopolarizujući strujni izvori

## Slide 5
Vt samopolarizujući strujni izvori

## Slide 8
Linearni pozitivno temperaturno zavisni strujni izvori (PTAT)

## Slide 9
Ako je CMOS tehnologija sa N substratom, koriste se parazitini NPN tranzistori.
U tehnologijama sa manjom geometrijom modulacija dužine kanala (λ efekat) degradira performanse kola

## Slide 11
Linearni negativno temperaturno zavisni strujni izvori
(CTAT)

## Slide 12
Kvadratni pozitivno temperaturno zavisni strujni izvori (PTAT2)
M1 i M2 se prave sa velikim naponom praga tako da im je VGS < Vt

## Slide 13: Naponske reference

## Slide 14: Klasifikacija
Po načinu povezivanja (diskretni):
shunt (2 ili 3 terminala)
series (preko 3 terminala uglavnom 8 )
Po temperaturnoj kompenzaciji
nultog reda (nekompenzovane, 1.5-5 mV/°C)
prvog reda
(kompenzuje se prvi član razvoja )
drugog i višeg reda

## Slide 15
Shunt reference
  Manje precizne
  zahtevaju manju struju
  VCC praktično neograničeno
  može da se pravi i negativni referentni napon i plivajući referentni napon

## Slide 16
Serijske reference
  suprotno od shunt referenci

## Slide 17: Specifikacija
Initial accuracy
Temperature coefficient
Temperature hysteresis
Line regulation
Load regulation
Long-term drift (stability)
Supply current
  quiescent current
  minimum operating current
Dropout voltage (VDO):
Load capacitance:
Noise:
  low-frequency noise, ranging from 0.1Hz to 10Hz and specified in µVp-p,
  wideband noise, ranging from 10Hz to 1kHz and specified in µVrms
AC line regulation
AC load regulation/output impedance
Load transient response/output settling time
Turn-on/turn-off settling time

## Slide 18: Naponske reference nultog reda, diskretna realizacija
Pad napona na direktno polarizovanoj diodi (PN spoj) ima negativni temperaturni koeficijent od približno -2mV/°C, ali nije linearan. Kod diskretnih dioda važi
Parametri variraju po nekoliko %
struje curenja, delovanje svetlosti

## Slide 19: Integrisana dioda
manja varijacija parametara nego kod diskretne diode
mnogo manji uticaj parazitnih efekata
4-n je karakteristika procesa i kreće se tipično između 3.6 i 4

## Slide 21: Zener dioda, diskretna verzija Kombinacija 2 efekta: Zenerov proboj (neg. temp. co) lavinski propboj (poz. temp. co.)

## Slide 23
Osnovna namena nije realizacija naponske reference
parametri imaju značajnu toleranciju pa samim tim i karakteristike

## Slide 24: Referentne diode (referenca prvog i višeg reda)
Uparena je zener dioda temperaturnog koeficijenta od +2mV/°C sa direktno polarizovanom diodom od -2mV/°C
proces difuzije kontrolisan, obe diode na istom vaferu
niska cena
1N821 serija 6.2V±5% (od 100ppm/°C do 5ppm/°C pri struji od 7.5mA)
1N940~ 9V±5% , 1N946~ 11.7V±5% 2ppm/°C
Značajan šum
veliki napon napajanja
velika pobudna struja

## Slide 25
samostartujuće kolo
treba jednostruko napajanje
niska cena

## Slide 26: Integrisana Zener dioda
Standardno se koristi BE vertikalnog NPN tranzistora
probojni napon je oko 6V, a proboj nastaje na površini
na površini su izraženi uticaji nesavršenosti kristala, pokretnih nosilaca u oksidu i drugi obrlici kontaminacije što prouzrokuje veliki šum i slabu long-term stabilnost
dobar temperaturni koeficijent oko +2mV/°C dobro se kompenzuje sa direktno polarizovanom diodom
struja od nekoliko mA prouzrokuje stvaranje provodnog sloja ispod aluminijuma što kratko spaja diodu pa se koristi kao osigurač

## Slide 27: Zener dioda na bazi ukopanog sloja
pošto je dioda ispod-površinka površinski efekti ne utiču
skupa realizacija u CMOS tehnologiji, zahteva dodatnu masku i dodatnu difuziju
karakteristike su stabilne i ponovljive
može se efikasno kompenzovati temperaturni koeficijent i kalibrisati napon

## Slide 28: Integrisane bandgap reference (VBE ) prvog reda
low-voltage/ low-power

## Slide 29
zada se optimalna struja i izračuna se R1

## Slide 30
Q2 i Q3 se realizuju sa nekoliko puta većom geometrijom od minimalne da bi ogledalo bilo što bolje
Q1 može sa minimalnom jer on služi samo ka o NPS
MOS tranzistori se realizuju sa dugačkim kanalom, na primer W/L=100/25 da bi bio smanjen λ efekat
Mora da se doda kolo za startovanje

## Slide 31
AD580, REF01, REF02, REF03...

## Slide 34: Integrisane bandgap reference drugog reda

## Slide 36
Analogne integrisane bandgap reference višeg reda su često predmet akademskih istraživanja
preko 50 radova u IEEE Journal of Solid State Circuits.
Često se dizajn bazira na nekoj komponenti koja ima skoro idealne karakteristike tipično su to otpornoci sa niskim TC
parazitni efekti često degradiraju performanse referenci višeg reda tako da one imaju performanse kao da su prvog reda uz veću složenost
vrlo malo ih je našlo primenu u komercijalnim integrisanim kolima
Komercijalno se koriste reference gde se kompenzacija višeg reda realizuje sa EEPROM memorijom i DA konverorom što daje mogućnost za efikasnu kalibraciju (digitally assisted analog design)

## Slide 37: Zenerove reference prvog reda
na bazi Zenerovih dioda sa ukopanim slojem
iako su po klasifikaciji prvog reda, temperaturna kompenzacija je složeniji ali i precizniji mehanizam nego kod bandgap referenci
stabilne karakteristike
manji šum

## Slide 38
ukoliko je R1=0 temperaturna stabilnost ne zavisi od otpornika LT1021-7 TC=2ppm/°C
ukoliko postoje otpornici oni poremete TC ali inicijalna tolerancija može da se fabrički kalibriše
LT1021-5 5V±0.05%

## Slide 39
XFET reference (sličan princip kao bandgap)
ADR290/ADR293 ADR430/ADR439

## Slide 41: Reference sa temperaturnim stabilizatorom
LM399 temp stabilizator
0.5ppm/°C
2% početna tolerancija, potrebna je eksterna kalibracija

## Slide 42
LTZ1000
0.05ppm/°C
1.2μVp-p šum
2μV mesečni drift
mala inicijalna tolerancija, reda 5%, potrebna je eksterna kalibracija

## Slide 43: Floating gate reference
Zenerove i XFET reference su nekompatibilne sa jeftinim CMOS procesom
Bandgap su kompatibilne ali imaju skromne karakteristike ukoliko se ne radi dodatna kalibracija što je nepoželjno i poskupljuje proizvodnju
U CMOS tehnici alternativa je (slično XFET-u) da se koristi diferencijalni par kod koga je jedan tranzistor sa ugrađenim kanalom
Ugrađeni kanal se ostvaruje jonskom impalntacijom tako da je nemoguće nakon fabrikacije vafera raditi kalibraciju na tom nivou, problem se svodi na bandgap ali sa lošijim karakteristikama
Rešenje je korišćenje uparenih MOS tranzistora gde je jedan sa plivajućim gejtom primenom EEPROM tehnologije

## Slide 44: Floating gate reference
Principijelna šema

## Slide 46
Precision Voltage Reference Using EEPROM Technology
Gejt tranzistora poseduje svoju kapacitivnost
Do gejta se dovode dve tunel diode
Po strukturi tunel diode su tanka oksidna izolacija izmedju dva provodna priključka, što u principu predstavlja kondenzator
Zarobljeno naelektrisanje ostaje nepromenjeno između 10 i 100 godina
Kada je na takvom kondenzatoru takav napon da je ostvari E dovoljno veliko (reda 10MV/cm), dolazi do nedestruktivnog proboja izolacije

## Slide 47
• Initial Accuracy < 0.2mV
• Low TC 3 ppm / ° C
• Low Drift 10ppm/1000hr
• Low power 500nA at 5V

## Slide 48: Tehnike za poboljšanje PSRR i line regulation - kaskodne tehnike - prepregulacija